ПАМЯТКА

по тушению лесных пожаров подручными средствами

При обнаружении в лесу начинающего пожара – его можно потушить доступными подручными средствами:

- захлестыванием огня (сбиванием пламени) по кромке пожара;

- засыпкой кромки пожара грунтом;

- заливкой водой.

Захлестывание огня по кромке пожара

Захлестывание (сбивание) пламени на кромке пожара применяется в целях остановки продвижения огня и производится метлой - пучками ветвей длиной 1-2 м, или целыми небольшими деревьями. Сбивание огня на кромке пожара метлой осуществляется при тушении низовых пожаров слабой и средней интенсивности. Удары метлой по горящей кромке наносятся резкими движениями под углом 30-45 градусов к поверхности земли, прижимая при этом метлу к земле и протягивая ее в сторону пожарища. После каждого удара метла отряхивается над выгоревшей площадью от прилипших тлеющих углей.

Засыпка кромки пожара грунтом

Засыпка кромки пожара грунтом применяется на легких песчаных и супесчаных слабо задернелых почвах, когда применение захлестывания огня малоэффективно, а быстрая прокладка заградительных полос невозможна. Для засыпки кромки грунтом из прикопок лопатой берется грунт и веером бросается на горящую кромку. Бросок следует направлять вдоль кромки или под углом к ней. В начале сбивают грунтом пламя, а затем засыпают им тлеющую кромку сплошной полосой шириной 40-60 см и толщиной 6-8 см. Горящие пни, валежник, порубочные остатки и другие очаги засыпаются грунтом полностью и более плотным слоем.

Тушение пожара водой

Наиболее эффективным и распространенным средством тушения лесных пожаров является вода, как для остановки распространения кромки пожара, так и полного его тушения.

Напоминание: водители, направляясь в лес, должны иметь в машине лопату, ведро, топор.

Алферьева Н.Н., ведущий специалист ГОиЧС

ПАМЯТКА ДАЧНИКАМ: как защитить свой дом от пожаров

Основные причины, которые приводят к пожарам в дачных кооперативах:

- неосторожное обращение с огнем;

- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и при эксплуатации печного отопления;

- детская шалость со спичками;

- алкогольное опьянение.

К сведению председателей СОТ, владельцев дачных участков:

1. Соблюдайте правила пожарной безопасности.

2. Организуйте выполнение работ по восстановлению и созданию минерализованных противопожарных полос вокруг дачных кооперативов.

3.Обеспечьте беспрепятственный проезд пожарной и другой специальной техники.

4. Создайте необходимый запас воды для целей пожаротушения, установите резервуары с водой и оборудуйте их устройствами для забора воды пожарной техникой.

5. Категорически запрещено сжигание сухой травы и мусора!

Будьте внимательны, ведь небрежно брошенный окурок, тлеющая спичка, непотушенный костер могут привести к уничтожению не только дач, но и лесного массива на больших площадях.

Разбушевавшаяся стихия огня безжалостно уничтожает нажитое годами имущество, причиняет страдания людям. Зачастую жертвами огня становятся сами виновники пожаров.

Не оставляйте детей без присмотра взрослых, соблюдайте правила пожарной безопасности!

Алферьева Н.Н., ведущий специалист ГОиЧС